Autran DX III

# Жидкость для автоматических трансмиссий

Применение

Autran DX III - трансмиссионная жидкость, разработанная для применения в современных автоматических коробках передач, где необходимы жидкости, отвечающие требованиям GM Dexron или Ford Mercon.

Autran DX III может также использоваться в большинстве систем рулевого управления с гидроусилителями, трансмиссий с сервоприводами и гидравлических узлах.

Основные преимущества

- Превосходная низкотемпературная текучесть

- Отличная стойкость к окислению и высокая термическая стабильность

- Долговечность фрикционных характеристик и противоизносных свойств

- Защита от ржавления и коррозии, хорошая совместимость с материалами уплотнений

- Совместимость с материалами деталей, изготовленных по новым технологиям, таких, 	как ленточные тормоза и диски сцеплений

- Не содержит спермацетовое масло

Спецификации

- DEXRON III (GM 6297M / Opel / Vauxhall)

- Ford MERCON (M2C-185A)

- Allison C4 (номер одобрения С4-22462596)

- MB 236.1 / 236.5

- MAN 339F

- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C

- Voith G607

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Autran DX III

# Жидкость для автоматических трансмиссий

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 860 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC | 202 |
| Кинематическая вязкость при 100oC 40oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с | 7.2 33.5 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - | 187 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC | -51 |
| Вязкость на вискозиметре Brookfield при - 40oC | ASTM D 2983 | мПа.с | 14700 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условий

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).